物理化学实验讲义

彭 悦   高友良 编

景德镇陶瓷学院

2004

实验一  液体饱和蒸气压的测定——静态法

1.1  实验目的及要求

1. 了解用静态法（亦称等位法）测定异丙醇在不同温度下蒸气压的原理，进一步理解纯度体饱和蒸气压与温度的关系。

2. 掌握真空泵、恒温槽及气压计的使用。

3. 学会用图解法求所测温度范围内的平均摩尔汽化热及正常沸点。

1.2   实验原理

一定温度下，在一真空的密闭容器中，液化很快和它的蒸气建立动态平衡，即蒸气分子向液面凝结和液体分子从表面逃逸的速度相等，此时液面上的蒸气压力就是液体在此温度时的饱和蒸气压，液体的蒸气压与温度有一定关系，温度升高，分子运动加剧，因而单位时间内从液面逸出的分子数增多，蒸气压增大。反之，温度降低时，则蒸气压减小。当蒸气压与外界压力相等时，液体便沸腾，外压不同时，液体的沸点也不同。我们把外压为101325Pa时沸腾温度定为液体的正常沸点。液体的饱和蒸气压与温度的关系可用克劳修斯—克拉贝龙（Clausius—Clapeyron）方程式来表示

式中P为液体在温度T时的饱和蒸气压（Pa），T为热力学温度（K），△Hm为液体摩尔汽化热，R为气体常数。在温度变化较小的范围内，则可把△Hm视为常数，当作平均摩尔汽化热将上式积分得：

（1.2）

图1-1 测定液体饱和蒸气压装置

1．等位计；2. 搅拌器; 3.温度计; 4.冷阱;5.低真空测压仪;6 稳压瓶;7.接真空泵

式中A为积分常数，与压力P的单位有关，由（1.2）式可知，在一定温度范围内，测定不同温度下的饱各蒸气压，以 作图，可得一直线，而由直线的斜率可以求出实验温度范围的液体平均摩尔汽化热△Hm。

静态法测蒸气压的方法是调节外压以平衡液体的蒸气压，求出外压就能直接得到该温度下的饱和蒸气压。其实验装置如图11所示，所有的接口必须严密封闭。

1.3  仪器与药品

恒温装置1套；真空泵及附件1套；气压计1台；等位计1支；数字式低真空测压仪1台，异丙醇（A.R）

1.4  实验步骤

1. 装样

从等位计T注入异丙醇液体，使A球中装有2/3的液体，U形管B的双臂大部分有液体。

2. 检漏

将装有液体的等位计，按图11接好，打开冷却水，关闭活塞H、G。打开真空泵抽气系统，打开活塞G，使低真空测压仪上显示压差为4000Pa～5300Pa(300mmHg～400mmHg)。关闭活塞G，注意观察压力测量仪的数字的变化。如果系统漏气，则压力测量仪的显示数值逐渐变小。这时细致分段检查，寻找出漏气部位，设法消除。

调节恒温槽温度比室温高3℃后，打开活塞G缓慢抽气，使A球中液体内溶解的空气和A、B空间内的空气呈气泡状通过B管中液体排出。抽气若干分钟后，关闭活塞G，调节H，使空气缓慢进入测量系统，直至B管中双臂液面等高，从压力测量仪上读出压力差。同法再抽气，再调节B管中双臂等液面，重读压力差，直至两次的压力差读数相差无几。则表示A球液面上的空间已全被异丙醇充满，记下压力测量仪上的读数。

用上述方法测定6个不同温度时异丙醇的蒸气压。（每个温度间隔为5K）

在实验开始时，从气压计读取当天的大气压。

1.5  实验注意事项

1、 整个实验过程中应保持等位计A球液面上空的空气排净。

2、 抽气的速度要合适。必须防止等位计内液体沸腾过剧，致使B管内液体被抽尽。

3、 蒸气压与温度有关，故测定过程中恒温槽的温度波动需控制在±0.1K。

4、 实验过程中需防止B管液体倒灌入A球内，带入空气，使实验数据偏大。

1.6  数据处理

1. 自行设计实验数据记录表，既能正确记录全套原始数据，又可填入演算结果

2. 计算蒸气压P时：P=P’—E

式中P’为室内大气压（由气压计读出后，加以校正之值）；E为压力测量仪上读数。

3. 以蒸气压P对温度T作图，在图上均匀读取8个点，并列出相应表格，绘制成 图。

4. 从直线 上求出实验温度范围的平均摩尔汽化热，及正常沸点。

5. 以最小二乘法求出异丙醇蒸气压和温度关系式 中的A、B值。

1.7 思考题

1. 本实验方法能否用于测定溶液的蒸气压，为什么？

2. 温度愈高测出的蒸气压力误差愈大，为什么？

1.8 讨论

1. 测定蒸气压的方法除本实验介绍的静态法外还有动态法，气体饱和法等。但以静态法准确性较高。

2. 动态法是利用测定液体沸点求出蒸气压与温度的关系，即利用改变外压测得不同沸腾温度，从而得到不同温度下的蒸气压，对于沸点较低的液体，用此法测定蒸气压与温度关系是比较好的。实验装置如图13。

（1）实验步骤   测定时将待测液体倒入蒸馏瓶，并加入沸石少许。接通冷却水，打开活塞A用真空泵抽气，使体系压力减到大约5.33×104Pa，关闭活塞A，停止抽气。加热液体至沸腾，直至温度恒定不变。记录沸点，室温大气压P’和U形压力计两臂水银面高度差△h（也可低真空测压仪代替）。该温度下液体蒸气压为P=P’— △h。停止加热，慢慢打开活塞A，增大体系压力约4.0×103Pa。再用上述方法测定沸点。以后体系每增加4.0×103Pa压力，就测定一次沸点，直至体系内压力与大气相等为止。

（2）实验注意事项

① 温度计的水银球浸在液体中，对温度计读数须作露丝校正。

② U形压力计读数需作温度校正，校正至0℃时的读数。

3. 气体饱和法是利用一定体积的空气（或惰性气体）以缓慢的速率通过一个易挥发的欲测液体，空气被该液体蒸气饱和。分析混合气体中各组分的量以及总压，再按道尔顿分压定律求算混合气体中蒸气的分压，即是该液体的蒸气压。此法亦可测定固态易挥发物质如碘的蒸气压。它的缺点是通常不易达到真正的饱和状态，因此实测值偏低。故这种方法通常只用来求溶液蒸气压的相对降低。

实验二   挥发性双液系T～X图的绘制

2.1  实验目的及要求

1. 用回流冷凝法测定沸点时气相与液相的组成，绘制双液系（环己烷～异丙醇的T～X图）。并找出恒沸点混合物的组成及恒沸点的温度。

2. 了解阿贝折光仪的构造原理，熟练掌握阿贝折光仪的使用。

2.2  实验原理

单组分液体在一定的外压下沸点为一定值，把两种完全互溶的挥发性液体（组分A和B）混合后，在一定的温度下，平衡共存的气、液两相组成通常并不相同。因此结果在恒压下将溶液蒸馏，测定馏出物（气相）和蒸馏液（液相）的组成，就能找出平衡时气液两相的成分并绘出T ～X图。

完全互溶的双液系T～X图可分为三类：①液体与拉乌尔定律的偏差不大在T～X图上溶液的沸点介于A、B两纯物质沸点之间如图21（a）所示，如苯～甲苯体系。②实际溶液由于A、B两组分相互影响，氯仿体系等。③A、B两组分混合后与拉乌尔定律有较大的正偏差，在T～X图上出现最低点如图21（c）所示，如水～乙醇、苯～乙醇等体系，②③类溶液在最高点或最低点时气～液两相组成相同，这些点称为恒沸点，其相应的溶液称为恒沸点混合物，恒沸点混合物靠蒸馏无法改其组成。 平衡时气～液两相组成的分析，使用折射仪测定，因为溶液的折射率与组成有

图2-1 完全互溶双液系的T—X图

2.3 仪器与药品

蒸馏器1只，阿贝

1台，稳流电源（2A）1台，超级恒温槽1台，吸液管（干燥）20根，小玻璃漏斗1只，环己烷（化学纯），异丙醇（化学纯） 2.4

1. 配制含异丙醇

，90%，95%质量的环己醇烷溶液。 2. 温度计校正  将蒸馏器（见图22

次测定是否都需要先把蒸馏器烘干？）用漏斗从加料口加入异丙醇约25mL，使温度计水银球的位置一半浸入溶液中，一半露在蒸气中（若使用数字温度计，则其测温探头应伸入溶液中），通电加热使溶液沸腾（电流不超过2A）待温度恒定后，记录所得温度和室内大气压力。停止通电，倾出异丙醇到原瓶中。 3. 在蒸馏器中加

，打开冷却水，同法加热使溶液沸腾。最初在冷凝管下端袋状部的液体不能代表平衡时气相的组成（为什么？），为加速达到平衡可将袋关部内最初冷凝的液体倾回蒸馏器底部，并反复2～3次，待温度读数恒定后记下沸点并停止加热。随即在冷凝管上口插入长吸液管吸取袋状部的蒸出液，迅速测其折光率。再用另一根短的吸液管，从蒸馏器的加料口吸出液体迅速测其折光率。迅速测定是防止由于蒸发而改变成分，每份样品需读数三次，妈其平均值。实验完毕，将蒸馏器中溶液倒回原瓶。 同法用含有异丙醇

，90%，95%的环己烷溶液进行实验，各次实验后的溶液均倒回原瓶中，实验过程中应注意室内气压的读数。 2.5  实验注意事项

1. 电组丝不能露出液

（在本实验所用电组丝时），只要能使欲测液体沸腾即可，过大会引起欲测液体（有机化合物）的燃烧或烧断电组丝。 2. 一定要使体系

3. 只能在停止通电加热后才能取样分析。

4. 使用阿贝折光仪时，棱镜上不能触及硬物

5. 实验过程中必须在冷凝管中通往冷却水，以使气相全部冷凝。

6. 电压不能大于25V。

7. 数据保留一位小数。

8. 预调折射仪读数，1.33左右，以水调。

2.6数据处理

1. 溶液的沸点

)(00−+=PPTb 式中为在标准大气压（异丙醇为

计算纯异丙醇在实验时的大气压下沸点，与实验时温度计上读得的沸点相比较，求出温度计本身误差

正值。并逐一改正各不同浓度溶液的沸点。 2. 已知293.2K时环己烷怀异丙醇混合液浓度

用坐标纸绘出20Dn与质量百分数的关系曲线，根据实验测定的结果，从图上查出馏出

如在实验测定折率时的温度不是20℃，则应另找一条在该温度的标准曲线，或者近似地以温度每升高1℃，折光率降低410-4，改正到20℃后再在图上找出相应成分），列于表22中。 表2—1

异丙醇的

| 摩尔百分 数（%） 0 |  | 质量百分 数（%） 0 | 摩尔百分 数（%） 40.40 |  | 质量百分 数（%） 32.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4210 |  | 46.04 | 1.4050 | 37.85 |
| 17.04 | 1.4181 | 12.79 | 50.00 | 1.4029 | 41.65 |
| 20.00 | 1.4168 | 15.54 | 60.00 | 1.3983 | 51.72 |
| 28.34 | 1.4130 | 22.02 | 80.00 | 1.3882 | 74.05 |
| 32.03 | 1.4113 | 25.17 | 100.00 | 1.3773 |  |
| 37.14 | 1.4090 | 29.67 |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |

Vol.2,p.37(Wiley-Interscience,New York,1959～1960)

液相 气）

|  | （℃） | W(异 | W(异 |
| --- | --- | --- | --- |

正常沸点为353.4K. 2.7思考题

1．蒸馏器中

2．蒸馏时因仪器保温条件欠佳，在气相到达袋状部前，沸点较高

怎样变化？ 3．你认为本实验所用的蒸馏器尚有哪些缺点？如何改进？

4．试估计哪些因素是本实验误差的主要来源？

5．试推导沸点校正公式：(00−+=PPTTTb

1．具有最低恒沸点的双液体系很多，如环己烷～乙醇体系，苯～乙醇体系以及本实验的环己烷～异丙醇体系。上述体系中苯～乙醇体系可以精确绘制出T～X图。其余体系液相线较为平坦，T～X图欠佳，但苯有毒，故未选用。

2．本实验所用蒸馏器是较简单的一种，它利用电阻丝在溶液内部加热，这样比较均匀，可减少燥沸。所用电阻丝是26#镍铬丝，长度约14cm，绕成约3mm直径的螺旋圈，再焊接于14#铜丝上，然后把铜丝穿过包有锡纸的木塞（铜丝勿与锡纸接触，用锡纸包木塞可防止蒸馏时木塞中的杂质进入溶液中）。最好是用带有二孔的玻璃塞来代木塞，把铜丝用火漆或环境污染氧树脂固定在玻璃塞的孔上。

3．蒸馏气体温表到达冷凝管前，常会有部分沸点较高的组分被冷凝，因而所测得气相成分可能并不代表真正的气相成分，为减小由此引入的误差，蒸馏器的支管位置不宜太高，沸腾液体的液面与支管上袋状部间的距离不应过远，最好在仪器外再加棉套之类的保温层，以减少蒸气先行冷凝。

4．本实验中，水银温度大部分是在蒸馏器内部，露出器外的部分较少，故对温度计露基校正可忽略。

5．如果已知溶液的密度与组成的关系曲线也可以由测定密度来定出其组成。但这种方法往往需较多的溶液量，而且费时，而使用测定折射率的方法，简便且液体用量少，但它要求组成体系，的两组分的折射率有一定差值。

实验四   蔗糖水解速率常数的测定

4.1  实验目的及要求

1. 了解旋光仪的简单结构原理和测定旋光物质旋光度的原理正确掌握旋光仪的使用方法.

2. 利用旋光仪测定蔗糖水解作用的速率常数

4.2 实验原理

根据实验确定反应A+B→C速度公式为

(4.1)

式中a,b为表示A,B的起始浓度;x为时间t时,生成物的浓度; k’为反应速度常数.

这是一个二级反应,但若起始时两物质的浓度相差很远,b>>a,以反应过程中B的浓度减少很小,可视为常数,上式可定成

(4.2)

此式为一级反应。把上式移项积分：

得                k=                                        (4.3)

或

得                                                      (4.4)

蔗糖水解反应就是属于此类反应，

（蔗糖）       （葡萄糖） （果糖）

其反应速率和蔗糖，水以及作为催化剂的氢离子浓度有关，水在这里作为溶剂，其量远大于蔗糖，可看作常数（对100g，20%的蔗糖水溶液而言，含蔗糖为20/342=0.06mol/L,含H2O为80/18=4.4mol/L，所以相对而言水的量可看作不变）。所以此反应就看作一级反应。当温度及氢离子浓度为定值时，反应速率常数为定值。蔗糖及其水解后的产物都具有旋光性，且它们的旋光能力不同，所以可以体系反应过程中旋光度的变化来度量反应的进程。

在实验中，把一定浓度的蔗糖溶液与一定浓度的盐酸溶液等体积混合，用旋光仪测定旋光度随时间的变化关系，然后推算蔗糖的水解程度。因为蔗糖具有右旋光性，比旋光度[=66.37°,而水解产生的葡萄糖为右旋性物质，其比旋度为[]=52.7°;果糖为左旋光性物质，其比旋度为=－92°.由于果糖的左旋性比较大，故反应进行时，右旋数值逐渐减小，最后变成左旋，因此蔗糖水解作用又称为转化作用。用旋光仪测得旋光度的大小与溶液中被测物质的旋光性、溶剂性质与光源波长、光源所经过的厚度、测定时温度等因素有关，当这些条件固定时，旋光度α与被测溶液的浓度呈直线关系，所以

(t=0蔗糖未转化时的旋光度)                            （4.5）

（t=∞蔗糖全部转化时的旋光度）                        （4.6）

[t=t蔗糖浓度为（a-x）旋光度]                            （4.7）

式中 A反 、A生 为反应物与生成物的比例常数，a为反应物起始浓度也是水解结束生成物的浓度，x为t时生成物的浓度。

由（4.5）,（4.6）,（4.7）式得

（4.8）

将式（4.8）代入(4.3),则得

(4.9)

将式（4.9）整理得

（4.10）

以 对t作图，由直线斜率求出速率常数k.这样只要测出蔗糖水解过程中不同时间的旋光度 ，以及全部水解后的旋光度 ，速率常数k就可求得。

如果测出不同温度时的k值，利用Arrhenius公式求出反应在该温度范围内的平均活化能。

4.3  仪器与药品

旋光仪及附件1套，叉形反应管2只，恒温槽及其附件1套，停表1只，容量瓶（100mL）1只，（25mL）3只。移液管（25mL，胖肚）1只，移液管（25mL，刻度）1只，烧杯（50mL）1只，洗瓶1只，洗耳球1个，20%蔗糖溶液（化学纯，10克蔗糖加40mL水），盐酸3.6mol/L.

4.4  实验步骤

1.  测 溶液的准备

用移液管吸取25mL蔗糖溶液放于100mL带磨口塞的锥形瓶（洗净、干燥）中，再加25mL3.6mol/L盐酸于其中放在恒温50℃（温度不能过高，否则会引起副反应、颜色变黄）。恒温槽中恒温1小时，使其反应完全。

2. 的测定

（1）旋光仪的调节：

①仪器电源插头插入220V交流电源（要求配套使用1KVA电子交流稳压器，并将接地脚可靠接地）

②打开电源开关，经五分钟钠光灯发光稳定后再工作。

③将装有蒸馏水的特制试管放入样品测量室，盖好盖子，试管中加有气泡，应先将气泡浮在凸颈处（在以下的测定过程中，都要注意），通光面两端的雾状水滴应用软布揩干，试管螺帽不宜旋得过紧，以免产生应力，影响读数，试管安放时应注意标计的位置及方向。

④先后打开旋光仪的直流电源开关（若直流开关扳上以后，灯熄灭，则将直流开关上下重复扳动1～2次，使钠光灯在直流下点亮），示数开关，调节零位手轮，使旋光示值为零。

（2）样品测定：

①用移液管吸取25mL20%蔗糖溶液放于叉形反应管一侧，接着用另一支移液管吸取25mL3.6mol/L盐酸于叉形管另一侧，将叉形管置于298.2K的恒温槽中恒温，恒温大约十分钟后，摇动叉形反应管，使溶液混合并同时用秒钟胶开始记时。把溶液摇匀，用此溶液荡洗旋光管2～3次后，装满旋光管，擦干玻片。按照盛蒸馏水的试管的位置方向，将盛有样品试管放入样品室，测第8（或9）、10、13、14分钟的旋光度。接着关闭电源，打开放试管的样品室的盖子（以免测试温度过高）从第19分钟起重新关好盒盖，打开电源光源，稳定5分钟，测第24、25分钟的旋光度；接着关闭电源，打开样品室盖子，在第30分钟又关好盖子，打开电源淘汰测第35、36分钟的旋光度；依此类推，以后每隔10分钟测定一次，直到旋光度由右旋变为左旋为止。

②将已在恒温槽中恒温1h的α∞的溶液，从恒温槽中取出，冷至室温，测其旋光度α∞

4.5  实验注意事项

1. 蔗糖在配制溶液前，需先经380K烘干。

2. 在进行蔗糖水解速率常数测定以前，要熟练掌握旋光仪的使用，能正确而迅速地读出其读数。

3. 旋光管管盖只要旋至不漏水即可，过紧的旋钮会造成损坏，或因玻片受力产生应力而致使有一定的假旋光。

4. 旋光仪中的钠光灯不宜长时间开启，测量间隔较长时，应熄灭，以免损坏。

5. 反应速率与温度有关，故叉形管两侧的溶液需待恒温至实验温度后才能混合。

6. 实验结束时，应将旋光管洗净（注意，不要丢失玻璃片！）干燥，防止酸对旋光管的腐蚀。

4.6 数据处理

1. 将时间t、旋光度、lg列表。

2．以时间t为横坐标，lg纵坐标作图，求出速率常数K，并求出反应半衰期，以及由图外推求出t=0时的 ，即0

4.7  思考题

1． 蔗糖的转化速率常数k和哪些因素有关？

2． 在测量蔗糖转化速率常数时，选用长的旋光管好？还是短的旋光管好？

3． 如何根据蔗糖、葡萄糖和果糖的比旋光度数据计算α∞？

4． 试估计本实验的误差，怎样减少实验误差？

4.8  讨论

1. 测定旋光度有以下几种用途：

（1） 检定物质的纯度；

（2） 决定物质在溶液中的浓度或含量；

（3） 测定溶液的密度；

（4） 光学异构体的鉴别，等等。

2. 蔗糖溶液与盐酸混合时，由于开始时蔗糖水解较快，若立即测定容易引入误差，所以第一次读数混合后约9min进行，以减少测定误差。

3. 蔗糖水解作用通常进行得很慢，但加入酸后会加速反应，其速率的大小与[H+]与浓度有关（当[H+]浓度较低时，水解速率常数k正比于[H+]浓度，但在[H+]浓度较高时，k和[H+]浓度不成比例）。同一浓度的不同酸液（如HCl、HNO3、H2SO4、HAC、ClCH2COOH等）因H+离子活度不同，其水解速度亦不一样，故由水解速度比可求出两酸液中H+活度比，如果知道其中一个活度，则可以求得另一个活度。

4. 古根哈姆（Guggenheim）曾经推出了不需测定反应终了浓度（本实验中即为α∞）就能够算一级反应速率常数k的方法，他的出发点因为一级反应在时间t与t+△t时反应的浓度c及c’可分别表示为

,c0为起始浓度

由此得 ，因此如能在一定的时间间隔△t测得一系列数据，则因为△t为定值，所以lg(c-c)对t作图，即可由直线的斜率求出k.

这个方法的困难是必须是使△t为一定值，这通常不易直接求得，而需从t～c图上求出，因而双多了一步计算手续。

实验五   乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定

5.1  实验目的及要求

1． 了解测定化学反应速率常数的一种物理方法——电导法。

2． 了解二级反应的特点，学会用图解法求二级反应的速率常数。

3． 掌握DDS—11A型数字电导率仪和控温仪使用方法。

5.2  实验原理

1. 对于二级反应，A+B→产物，如果A、B两物质起始浓度相同，均为α，则反应速率的表示式为

(5.1)

式中x为时间t反应物消耗掉的摩尔数，上式定积分得:

(5.2)

以 作图若所得为直线，证明是二级反应。并可以从直线的斜率求出k。

所以在反应进行过程中，只要能够测出反应物或产物的浓度，即可求出该反应的速度常数。

如果知道不同温度下的速率常数k(T1)和k(T2),按Arrhenius公式计算出该反应的活化能Ｅ

(5.3)

２. 乙酸乙酯皂化反应是二级反应，其反应式为:

ＯＨ－电导率大，ＣＨ３ＣＯＯ—电导率小。因此，在反应进行过程中，电导率大的ＯＨ—逐渐为电导率小的ＣＨ３ＣＯＯ—所取代，溶液电导率有显著降低。对稀溶液而言，强电解质的电导率k与其浓度成正比，而且溶液的总电导率就等于组成该溶液的电解质电导率之和。如果乙酸乙酯皂化在稀溶液下反应就存在如下关系式：

A1,A2是与温度、电解质性质，溶剂等因素有关的比例常数，分别为反应开始和终了时溶液的总电导率。kt为时间t时溶液的总电导率。由（5.4）（5.5）（5.6）三式可得：

代入（5.2）式得：

（５.7）

重新排列即得：

因此，以 作图为一直线即为二级反应，由直线的斜率即可求出k, 由两个不同温度下测得的速率常数k(T1)和k(T2)求出该反应的活化能。

５.3  仪器与药品

DDS—11A型电导率仪（附DIS—型铂黑电极）1台，停表1只，恒温水槽1套，叉形电导池2只，移液管（25mL，胖肚）1根，烧杯（50mL）1只，容量瓶（100mL）1个，称量瓶（25mm×23mm）1只。乙酸乙酯（分析纯）；氢氧化钠（0.0200mol/L）

5.4  实验步骤

1. 恒温槽调节及溶液的配制

调节恒温槽温度为298.2K。配制0.0200mol/L的CH3COOC2H5溶液100mL，分别取10mL 蒸馏水和10mL0.0200mol/LnaOH的溶液，加到洁净、干燥的叉形管电导池中充分混合均匀，置于恒温槽中恒温5min.

2.

用DDS—11A型数字电导率仪测定上述已恒温的NaOH溶液的电导率k0 .

3．kt的测定

在另一支叉形电导池直支管中加10ml0.0200mol/LCH3COOC2H5，侧支管中加入10ml0.0200mol/LNaOH,并把洗净的电导电极插入直支管中。在恒温情况下，混合两溶液，同时开启停表，记录反应时间（注意停表一经打开切勿按停，直至全部实验结束），并在恒温槽中将叉形电导池中溶液混合均匀。

当反应进行6min时测电导率一次，并在9min,12min,15 min,20 min,25 min,30 min,35 min,40 min,50 min,60 min时各测电导率一次，记录电导率kt及时间t.

4．调节恒温槽温度为308.2K，重复上述步骤测定其k0和kt，但在测定kt时是按反应进行4min,6 min,8 min,10 min,12 min,15 min,18 min,21 min,24 min,27 min,30 min时测其电导率。

5．5实验注意事项

1． 本实验所用的蒸馏水需事先煮沸，待冷却后使用，以免溶有的CO2致使NaOH溶液浓度发生变化。

2． 配好的NaOH溶液需装配碱石灰吸收管，以防空气中的CO2进入瓶中改变溶液浓度。

3． 测定298.2K、308.2K的k0时，溶液均需临时配制。

4． 所用NaOH溶液和CH3COOC2H5溶液浓度必须相等.

5． CH3COOC2H5溶液须使用时临时配制，因该稀溶液会缓慢水解（??）,影响CH3COOC2H5的浓度且水解产物（CH3COOH）又会部分消耗NaOH，在配制溶液时，因CH3COOC2H5易挥发，称量时可预先在称量瓶中放入少量已煮沸过的蒸馏水，且动作要迅速。

6． 为使NaOH溶液与CH3COOC2H5溶液确保混合均匀，需使该两溶液在叉形管中多次来回往复。

7． 不可用纸拭擦电导电极上的铂黑。

5．6数据处理

1．将 列表

2．用图解法绘制 图。

3．由直线斜率计算反应速率常数k.

4.由298.2K、308.2K所求得的k(298.2K)、k(308.2K)按Arrhenius公式计算该反应活化能E。

5．7 思考题

1． 如果NaOH与CH3COOC2H5起始浓度不相等，试问应怎样计算k值？

2． 如果NaOH与CH3COOC2H5溶液为浓溶液，能否用此法求k值？为什么？

5.8  讨论

1．乙酸乙酯皂化反应纱吸热反应，混合后温度降低，所以在混合后的起始几分钟内所测溶液的电导率偏低，因此最好在反应4min～6min后开始，否则，由 作图得过且过到的是一抛物线，而不是直线。

2．求反应速率的方法很多，归纳起来有化学分析法及物理化学分析法两类。化学分析法是在一定时间取出一部分试样，使用骤冷或取去催化剂等方法使反应停止，然后进行分析，直接求出浓度。这种方法虽设备简单，但是时间长，比较麻烦。物理化学分析法有旋光、折光、电导、分光光度等方法，根据不同情况可用不同仪器这些方法的优点是实验时间短，速度快，可不中断反应，而且还可采用自动化装置。但是需一定的仪器设备，并只友爱得出间接的数据，有时往往会因某些杂质的存在而产生较大的误差。

实验七   电动势的测定及其应用

7.1 实验目的及要求

1． 掌握对消法测定电动势的原理及电位差计，检流计及标准电池使用注意事项及简单原理。

2． 学会制备银电极、银～氯化银电极、盐桥的方法。

3． 了解可逆电池电动势的应用。

７.２ 实验原理

原电池是由两个�半电池�组成，每一个半电池中包含一个电极和相应的电解质溶液。不同的半电池可以组成各种各样的原电池。电池反应中正极起还原作用，负极起氧化作用，而电池反应是电池中两个电极反应的总和。其电动势为组成该电池的两个半电池的电极电势的代数和。若已知一半电池的电极电势，通过测定电动势，即可求得另一半电池的电极电势。目前尚不能从实验上测定单个半电池的电极电势。在电化学中，电极电势是以某一电极为标准而求出其它电极的相对值。现在国际上采用的标准电极是标准氢电极，即aH+=1,pH2=101325Pa时被氢气所饱和的铂电极。但氢电极使用比较麻烦，因此常把具有稳定电势的电极，如甘汞电极，银～氯化银电极等作为第二类参比电极。

通过测定电池电动势可求算某些反应的 等热力学函数；电解质的平均活度系数，难溶盐的溶度和和溶液的pH值等数据。但要求上述数据，必须是能够设计成一个可逆电池，该电池反应就是所需求的反应。

例如用电动势法求AgCl的Ksp。则需设计成如下电池：

︱HCl(m)‖AgNO3(m)︱Ag(s)

电池的电极反应为

负极

正极

电池总反应：

电池电动势

(7.1)

因为                                     (7.2)

(7.3)

所以                               (7.4)

只要测得该电池的电动势，就可以通过上式求得AgCl的Ksp。

又例如通过电动势的测定，求溶液的pH,可设计如下电池：

Hg(l)+Hg2CL(s)︱饱和KCl溶液‖饱和有醌氢醌的未知pH溶液︱Pt

醌氢醌为等摩尔的醌和氢醌的结晶化合物，在水中溶解度很小，作为正极时其反应为

C6H4O2+2H++2e→C6H4(OH)2

其电极电势

(7.5)

因为

所以                                            (7.6)

只要测得电动势，就可通过上式求得未知溶液的pH值。

电池电动势不能直接用伏特计来测量，因为当伏特计与待测电池接通后，整个线路上便有电流通过，此时电池内部由于存在电阻而产生电位降，并在电池两电极发生化学反应，溶液溶液发生变化，电动势数值不稳定，所以要准确测定电池电动势，只有在无电流的情况下进行，所以测定电池电动势采用对消法。

7．3 仪器与药品

UJ—25型电位差计1台，直流辐射式检流计1台，稳流电源1台，电位差计稳压电源1台，韦斯顿标准电池1台，银电极2支，铂电极、饱和甘汞电极各1支，盐桥玻管4根，镀银液，盐桥液，硝酸银溶液(0.100mol/L)，未知pH液，盐酸液(0.100mol/L)，(1mol/L),醌氢醌

7．4 实验步骤

本实验测定下列四个电池的电动势：

Hg(l)+Hg2Cl2(s)│饱和KCl溶液‖AgNO3(0.100m)︱Ag(s)

Ag(s)︱KCl(0.01m)与饱和AgCl液‖AgNO3(0.010m)︱Ag(s)

Hg(s)+Hg2Cl2(s)︱饱和KCl溶液‖饱和有醌氢醌的未知pH溶液︱Pt

Ag(s)+AgCl(s)︱HCl(0.100m)‖AgNO3(0.100m)︱Ag(s)

1．电极制备

（1）铂电极和饱和甘汞电极系采用现成的商品，使用前用蒸馏水淋洗干净，若铂片上有油污，应在丙酮中浸泡，然后用蒸馏水淋洗。

（2）就商品银电极进行电镀，制备成银电极，银~氯化银电极。

（3）醌氢醌电极  将少量醌固体加入待测的未知pH溶液中，搅拌成饱和溶液，然后插入干净的铂电极。

2．盐桥的制备

为了消除液接电势，必须使用盐桥，其制备方法是：琼胶：KNO3:H2O=1.5:20:50的比例加入到锥形瓶中，于热水浴中加热溶解，然后用滴管将它灌入干净的U形管，U形管中以及管两端不能留有气泡，冷却后待用。

3．电动热的测定

（1）按图7—1组成四个电池。

（2）将标准电池，工作电池，待测电池，检流计接到UJ—25型电位差计上，注意正、负极不能接错。

（3）校正工作电流  先读取环境温度，校正标准电池的电动势。调节标准电池的温度补偿旋钮至计算值。将转换开关拨到�N�处，依次按下电计按钮�粗�、�细�，转动工作电流调节旋钮粗、中、细、微，直至检流计示零。在测量过程中，经常要检查是否发生偏离，加以调正。

（4）测量待测电池电动势  将转换开关拨向X1或X2位置，按下电计按钮�粗�、�细�，从大到小旋转测量旋钮，直至检流计示零，6个小窗口内读数即为待测电池电动势。

实验完毕，把盐桥放在水中加热溶解，洗净，其它各仪器复原，检流计短路放置。

7．5实验注意事项

1．连接线路时，切勿正、负极接反。

2．测试时必须先按电位计上�粗�按钮，待检流计示零后，再按�细�按钮，以免检流计偏转过猛而损坏，按按钮时间要短，不超过1s，以防止过多电量通过标准电池和待测电池，造成严重极化现象，破坏电池的电化学可逆状态。

3．组成第二个电池时，其左方半电池的制备方法如下：将0.01mol/L的氯化钾溶液中滴加２滴0.1mol/L硝酸银溶液，边滴加搅拌（不可多加），然后插入新制成的银电极即可。

7．6数据处理

1．根据第二、四个电池的测定结果，求算AgCl的Ksp。

已知0℃时,0.100mol/L的HCl溶液的平均活度系数温度t℃时的可通过下式求得

（7.7）

而0.100mol/LagNO3的。

0.0100mol/L的HCl溶液的 。

0.0100mol/L的AgNO3的 。

2．由第一个电池求

已知饱和甘汞电极电动势与温度关系为：

（7.8）

与温度的关系为：

=                      （7.9）

将实验测得的值与理论计算值进行比较，要求百分误差小于1%.

3.由第三个电池求未知溶液的pH值

已知                                          (7.10)

7.7  思考题

1．对消法测定电动势的装置中，电位差计，工作电源，标准电池及检流计各起什么作用？

2．如果用氢电极作为参比电极排成下面电池，测定银电极电势，实验中会出现什么现象？如何纠正？

Ag︱AgNO3(a=1)‖H+(a=1)︱H2,Pt

3.测量过程中，若检流计光点总往一个方向偏转，可能是哪些原因引起的？

4．是否可以用两个准确的转盘电阻箱代替电位差计使用？试画出线路图，说明实验过程。

7．8   讨论

醌氢醌电极使用方便，但有一定使用范围。由于是pH>8.5时,氢醌会发生电离,改变了分子状态的浓度,对体系氧化还原电势产生很大影响,此外,氢醌在碱性溶液中容易氧化,会会影响测定结果,绝不能在含硼酸盐的溶液中测,因氢醌要与其生成络络物,在有其它强氧化剂或还原剂存在时亦不能适用.

实验九   溶液中的吸附作用和表面张力的测定（综合性）

9．1 最大气泡法

9．1．1 实验目的及要求

1．了解表面张力的性质，表面能的意义以及表面张力和吸附的关系。

2．掌握一种测定表面张斩方法——最大气泡法。

9．1．2 实验原理

1．物体表面分子和内部他子所处的境遇不同，表面层分子受到向内的拉力，所以液体表面都有自动缩小的趋势。如果把一个分子由内部迁移到表面，就需要对抗拉力而做功，在温度、压力和组成恒定时，可逆地使表面增加△A所需对体系做的功，叫表面功，可以表示为：

（9.1）

式中 为比例常数  。

在数值上等于当T、p和组成恒定的条件下增加单位表面积时所必须对体系做的或逆非膨胀功，也可以说是每增加单位表面积时体系自由能的增加值。环境对体系作的表面功转变为表面层分子比内部分子多余的自由能。因此， 称为表面自由能，其单位是焦耳每平方米（J/m2）。若把 看作为作用在界面上每单位长度边缘上的力，通常称为表面张力。

从另外一方面考虑表面现象，特别是观察气液界面的一些现象，可以觉察到表面上处处存在着一种张力，它力图缩小表面积，此力称为表面张力，其单位是牛顿每米（N/m）。表面张力是液体的重要特性之一，与所处的温度、压力、浓度以及共存有另一相的组成有关。纯液体的表面张力通常是指该液体与饱和了其本身蒸气的空气共存的情况而言。

2．纯液体表面层的组成与内部层相同，因此，液体降低体系表面自由能的唯一途径是尽可能缩小其表面积。对于溶液则由于溶质会影响表面张力，因此可以调节溶质在表面层的浓度来降低表面自由能。

根据能量最低原则，溶质能降低溶剂的表面张力时，表面层中溶质的浓度应比溶液内部来得大。反之溶质使溶剂的表面张力升高时，它在表面层中的浓度比在内部的浓度来得低，这种表面浓度与溶液内部浓度不同的现象叫�吸附�。显然，在指定温度和压力下，吸附与溶液的表面张力及溶液的浓度有关。Gibbs用热力学的方法推导出它们间的关系式：

（9.2）

式中为表面超量（mol/m2）; 为溶液的表面张力（J/m2）;T为热力学温度；c为溶液浓度（mol/m3）,R为气体常数。

当 时，称为正吸附；反之，当 时， 称为负吸附。前者表明加入溶质使深表面张力下降，此类物质称非表面活性物质。因此，从Gibbs关系式可看出，只要测出不同浓度溶液的表面张力，以 ～c作图，在图的曲线上作不同浓度的切线，把切线的斜率代入Gibbs吸附公式，即可求出不同浓度时气～液界面上的吸附量 。

在一定的温度下，吸附量与溶液浓度之间的关系由下列Langmuir等温式表示:

(9.3)

式中为饱和吸附量，Ｋ为经验常数，与溶质的表面活性大小有关，将（9.3）式化成直线方程则：

（9.4）

若以 作图可得一直线，由直线斜率即可求出 。

假若在饱和吸附的情况下，在气～液界面上铺满一单分子层，则可应用下式求得被测物质的横截面积S0 。

（9.5）

式中为阿佛加德罗常数。

3．本实验选用单管式最大气泡法，其装置和原理如图9—1所示。

当表面张力仪中的毛细管端面与待测液体面相切时，液面即沿毛细管上升。打开分液漏斗的活塞，使水缓慢下滴而增加系统压力，这样毛细管内液面上受到一个比试管中液面上大的压力，当此压力差在毛细管端面上产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时，气泡就从毛细管口逸出，这一最大压力并可由数字式微压差测量仪上读出，其关系式为：

（9.6）

如果毛细管半径为r,气泡由毛细管中逸出时受到向下的总压力为。

气泡在毛细管受到的表面张力引起的作用力为 。刚发生气泡自毛细管口逸出时，上述两力相等，即

（9.7）

(9.8)

若用同一根毛细管，对两种具有表面张力为 和 的液体而言，则有下列关系：

6

则                                                     （9.9）

式中K为仪器常数。

因此，以已知表面张力的液体为标准，从式（9.9）即可求出其它液体的表面张力 。

9.1.3  仪器与药品

恒温装置1套，广口瓶1个，粗试管（附木塞，木塞上打有二个孔）1支，毛细水长流管（半径为0.15mm～0.020mm）1根，滴液漏斗１只，容量瓶(50mL)８只，数字式微压差测量仪１台，正丁醇（分析纯）。

9.1.4 实验步骤

1.洗净仪器并按图９—１装置。对需干燥的仪器作干燥处理，分别配置0.02mol/L ,0.05mol/L,0.15mol/L,0.20mol/L,0.25 mol/L,0.30 mol/L,0.35 mol/L正丁醇溶液各50mL。

２.调节恒温为25℃。

３．仪器常数测定，先以水作为待测液测定其仪器常数。方法是将干燥的毛细管垂直地插到使毛细水长流管的端点刚好与水面相切，打开滴液漏斗，控制滴液速度使毛细管逸出的气泡，速度约为5s～10s1个。在毛细管口气泡逸出的瞬间最大压差约在700Pa～800Pa左右（否则需调换毛细管）。

可以通过手册或本书附录查出实验温度时水的表面张力，利用公式 ,求出仪器常数Ｋ。

４．待测样品表面张力的测定，用待测溶液洗净试管和毛细管，加入适量样品于试管中，按照仪器常数测定的方法，测定已知浓度的待测样品的压力差 ，代入公式（9.9）计算其表面张力。

9.1.5  实验注意事项

１．测定用的毛细管一定要洗干净，否则气泡可能不能边疆稳定地流出，而使压差计读数不稳定，如发生此种现象，毛细管应重洗。

２．毛细管一定要保持垂直，管口刚好插到与液面接触。

３．在数字式微压差测量仪上，应读出气泡单个逸出时的最大压力差。

9.1.6 数据处理

１．由附录表中查出实验温度时水的表面张力，算出毛细管常数Ｋ。

２．由实验结果计算各份溶液的表面张力 ，并作 ～c曲线。

３. ～c曲线上分别在0.050 mol/L,0.100 mol/L,0.150 mol/L,0.200 mol/L,0.250 mol/L,和0.300 mol/L处作切线，分别求出各浓度的 值，并计算在各相应浓度下的 。

４．用 对c作图，应得一条直线，由直线斜率求出 。

５．根据公式（9.5）计算正丁醇分子的横截面积Ｓ。

9.1.7  思考题

１．用最大气泡法测定表面张力时为什么要读最大压力差？

２．哪些因素影响表面张力测定结果？如何减少以致消除这些因素对实验的影响？滴液漏斗放水的速度过快对实验结果有没有影响？为什么？

9.1.8  讨论

１．若毛细管深入液面下Hcm，则生成的气泡受到大气压和Hρg的静液压。如能准确没知Ｈ值，则根据 。但若使毛细管口与液面相切，则Ｈ＝０，消除了Ｈρg项，但每次测定时总不可能都使Ｈ＝０，故单管式表面张力仪总会引入一定的误差。有一种双管式表面张力测定仪，用两根半径不同的毛细管，细毛细管的半径r1约0.005cm～0.01cm，粗毛细管半径约为0.1cm～0.2cm，同时插入液面下相同深度，同法压入气体使在液面下生成气泡，由于管径不同，所需的最大压力也不相同，设粗、细两毛细管两者的压力差为△Ｐ，则所测液体的表面张力可通过下式求得：

式中为粗毛细管半径，可由读数显微镜直接测量，Ａ为仪器的特性常数，可由已知表面张力液体的压力差而法语得，ρ为被测液体的密度这种仪器的优点，是毛细管插入液面的高低对结果没有影响，其准确度可达0.1%,但对粗细毛细管的孔夫子径有一定要求。

２．如果室温和液温的变化不大，则不控制恒温对结果影响不大，如室温及液温的变化小于５℃，由此而引起的表面张力的改变，所导致的偏差不大于１％。

３．本实验方法一般用于温度较高的熔融盐表面张力测定，对表面活性剂此法很难测准。

９．２ 滴体积法

9.2.1  实验目的及要求

１．了解滴体积法测定液体表面张力的原理及方法。

２．掌握使用另一种方法测定液体的表面张力。

9.2.2 实验原理

将一定量的液体吸入滴体积管，液体在重力作用下滴落，同时受到向上的表面张力的影响，当所形成液滴刚落下时，可以认为这策略与表面张力相等。因而

式中m为液滴质量；g为重力加速度；r为管端半径； 为表面张力。

但实际上液滴不会全部落下，液体总是发生变形。形成�细颈�，再在�细颈�处断开。细颈以下液体滴落，其余残管内如图９—２所示。因此必须对上式进行校正则

（9.10）

式中Ｖ为液滴体积，赤校正因子，实验证明Ｆ为Ｖ／r3的函数，Ｆ值在手册中可以查到，但实际实验时往往采用一已知表面张力标准液体对仪器进行校正，对于标准液体：

（9.11）

以式（9.10）除以式（9.11）得:

因为Ｆ与V/r3有关，Ｖ对Ｆ的影响较小，当使用同一滴体积管时，可近似地认为Ｆ＝Ｆ０，则

（9.12）

式中Ｖ，Ｖ０为待测液和标准液在滴体积管中流出的液体体积； 分别为待测液和标准液的密度。

9.2.3  仪器与药品

滴体积管１支；恒温装置１套，长的大试管１根。正丁醇（分析纯）。

9.2.4  实验步骤

实验步骤如图９—３所示。图中Ａ为滴体积管，将市售0.2mL或0.1mL微量吸管的下部（在刻度0.01附近）吹成窖为１mL的膨起部，以增加样品量。将下口烧成内直径约为0.2mm～0.4mm，外直径约为2mm～7mm的毛细管，长约1cm，要求下口平整、光滑、无破口。Ｂ为样品管，Ｃ为橡皮管，Ｄ为洗耳球，Ｅ为恒温槽。

测定时将水装于Ｂ管内，Ａ管用橡皮塞（另有一孔使Ｂ管同外界相通）安于Ｂ管内。先将水吸入Ａ管，使液面高于最高刻度。提起Ａ管，移动橡皮塞位置，使Ａ管下口在液面之上1cm～2cm。轻轻地旋动丝杆挤压洗耳球，液体落１滴后用读数显微镜读取液面位置Ｖ１。再挤下一滴，读取液面位置Ｖ２，Ｖ１—Ｖ２即为滴体积。为了提高滴体积的测定准确性，可滴n滴后再读取Ｖ２值，此时滴体积值为（Ｖ１－Ｖ２）/n.

吹干滴体积管和样品管，用同法测定待测液体的滴体积。待测液体的密度可用比重瓶法测得，将测得的数据和从手册中查到的标准液体水的有关数值代入式（9.12），即可算出待测液体的表面张力。

9.2.5  实验注意事项

１．滴体积管的端口要求平整、光滑、必须洁净。

２．滴体积管须垂直安装。

9.2.6   数据处理

１．用滴体积法求得不同浓度的正丁醇 ，并在各浓度处作切线，分别求出各浓度的c的 值，计算各相应浓度的 。

２．用 对c作图，由直线斜率求出

3.代入(9.5)式，计算正丁醇分子横截面积。

9.2.7  讨论

１．滴体积法设备简单，操作方便，滴体积只要求液体铺满管口平面，即θ＜90°都能测得准确结果．一般液体都是这种类型．

２．滴体积法实验实际从滴重法演化而来，滴体积管要求严格，滴一滴就可以明显测出两种不同浓度的液体体积变化，滴重无能为力的装置类似滴体积法，在滴重管下面放已称重的干燥的徇瓶，滴几滴即去称重，然后代入 公式，使用同一根滴重管可以近似地认为Ｆ＝Ｆ０．如果知道滴下的体积和毛细管半径亦可查表查出Ｆ的值，但滴重法控制温度比较困难．

９.3  毛细管法

9.3.1 实验目的及要求

１．熟悉另一种方法测定液体的表面张力．

２．掌握毛细管法测定液体表面张力的原理和测定方法．

9.3.2  实验原理

将干净的毛细管一端插入液体中，液体就在毛细管中上升一定高度h. 此时毛细管中液柱的重力被向上的表面张力平衡，如图９—４所示。

根据毛细管上升外扒表面张力的公式为：

cosθ                           （9.13）

式中 为表面张力；h为液柱高度； 为液体密度；r为毛细管半径；g为重力加速度；θ为接触角。

若玻璃被液体完全润湿，则θ=0；

（9.14）

若玻璃被液体部分润湿，但弯月面很小，可考虑为半球形，体积为 ，则

9.3.3  实验步骤

装置如图9—4所示，其实验方法是将一根半径为0.1mm左右的毛细管洗净烘干，垂直放入已知表面张力的液体中，通过洗耳球向样品管中鼓气，毛细管中液面升高。一旦停止鼓气，则液体在毛细管中回到平衡位置，用读数显微镜读取其高度h0,然后用洗耳球吸气，毛细管液面下降。停止吸气，毛细管中液面又恢复到平衡位置，再读取高度。如此重复三次，其高度应相差无几，取其平均值。若三次测量高度相差甚大，说明毛细管不洁净，应重新处理毛细管。

以上述同样方法测定待测液体在毛细管中的上升高度h1。

9.3.5  实验注意事项

1．毛细管必须干燥、洁净、端口平整、光滑。

2．装置应垂直安放。

9.3.6  数据处理

1．由测得的标准液的高度和密度及已知的表面张力代入（9.14）式中，计算毛细管的半径r,如玻璃被液体部分润湿且弯月面很小，可代入（9.15）式计算。

2．将测得待测液的高度、密度及已经测得的毛细管半径代入（9.14）或（9.15），可计算出待测表面张力。

9.3.7  讨论

毛细管上升法测表面张力最为准确，但要求液体能润湿管壁，所以常用玻璃毛细宇航局，因玻璃毛细管能被大部分液体润湿。但要精确测量接触角比较困难。毛细管必须干净，要求垂直插入溶液。且要求毛细管半径均匀，这一点也比较困难。毛细管半径亦可用读数显微镜测定。